## Slide 1
Электрические
источники света
Осветительная арматура
и промышленное применение
Учебная презентация · 1ЭО-25 · МДК 04.02
Промышленное освещение цеха
Notes: Вводный слайд: тема, назначение источников света и осветительной арматуры.

## Slide 2
Что важно знать
02
Электрические источники света
Источник света характеризуют не только мощностью.
Ф
Световой поток
люмены, лм
общее количество света
η
Световая отдача
лм на ватт
экономичность
Tц
Цветовая температура
кельвины, К
оттенок белого
CRI
Цветопередача
индекс 0–100
естественность цветов
L
Срок службы
часы работы
до спада потока
Для промышленного освещения важны также пульсация, спектр и стабильность при нагреве.
Notes: Пять характеристик: световой поток, отдача, цветовая температура, CRI, срок службы.

## Slide 3
Три группы источников света
03
Электрические источники света
01
Тепловые
Лампа накаливания,
галогенная
Нагрев нити. Просты, но низкий КПД и сильный нагрев.
02
Газоразрядные
Люминесцентные, ДРЛ,
ДНаТ, металлогалогенные
Разряд в газе. Экономичнее, нужен балласт.
03
Светодиодные
LED-модули,
светильники
p-n переход. Экономичны, нужен драйвер и теплоотвод.
Выбор зависит от задачи, среды и требований к качеству света.
Notes: Три группы: тепловые, газоразрядные, светодиодные.

## Slide 4
Газоразрядные лампы
04
Электрические источники света
Схема с дросселем и стартером
• Свет возникает при разряде в газе или парах металла.
• Нужна пускорегулирующая аппаратура: дроссель, стартер, ЭПРА.
• Типы: люминесцентные, ДРЛ, ДНаТ, металлогалогенные.
• Минусы: время разгорания, чувствительность к температуре, ртуть и утилизация.
Notes: Принцип, балласт и основные типы газоразрядных ламп.

## Slide 5
Газоразрядные: плюсы и минусы
05
Электрические источники света
Плюсы
• Высокая световая отдача
• Большой срок службы
• Отработанные технологии и доступность
• Подходят для больших помещений и улиц
• Высокая яркость на большой площади
Минусы
• Нужен балласт
• Время выхода на режим
• Чувствительность к температуре
• Ртуть и специальная утилизация
• Не любят частые включения
Для офисов — люминесцентные, для цехов и улиц — ДРЛ и ДНаТ.
Notes: Сравнение преимуществ и ограничений газоразрядных ламп.

## Slide 6
Светодиодные источники
06
Электрические источники света
Устройство LED-лампы
• Свет создаётся на p-n-переходе; в светильнике — сборка кристаллов.
• Драйвер стабилизирует ток, радиатор отводит тепло.
• Плюсы: экономия, срок службы, мгновенный пуск, диммирование.
• Минусы: цена, нагрев, качество драйвера и спектра.
Notes: Устройство LED-лампы и её преимущества/ограничения.

## Slide 7
Осветительная арматура
07
Электрические источники света
Светильник с драйвером DALI
• Перераспределяет световой поток.
• Защищает лампу от пыли, влаги и повреждений.
• Обеспечивает крепление и подключение.
• Формирует светораспределение и защитный угол.
Светильник = источник света + арматура.
Notes: Функции арматуры и устройство светильника.

## Slide 8
Как выбрать светильник
08
Электрические источники света
IP
Степень защиты
Пыль и влага: IP20, IP54, IP65 и выше.
IP20 — сухие; IP54 — брызги; IP65 — струи.
Свет
Светораспределение
Прямое, рассеянное, отражённое; кривая силы света.
Прямой — цеха; рассеянный — офисы.
Угол
Защитный угол
Комфорт и ограничение слепящего действия.
Больше угол — меньше слепит.
Ex
Исполнение
Обычное, пылевлагозащищённое, взрывозащищённое.
Ex — только по маркировке и классу зоны.
Notes: Четыре критерия выбора: IP, светораспределение, защитный угол, исполнение.

## Slide 9
Промышленное освещение
09
Электрические источники света
Освещение производственного цеха
Рабочее
Нормируемая освещённость, равномерность, ограничение пульсации.
Аварийное
Эвакуационное и резервное; независимое питание и отличимые светильники.
Охранное и переносное
Периметр территории и временные работы.
Notes: Виды промышленного освещения: рабочее, аварийное, охранное/переносное.

## Slide 10
Особые условия среды
10
Электрические источники света
Взрывозащищённые светильники
• Пыль и влага — соответствующая степень IP.
• Химически активная среда — стойкие материалы.
• Взрывоопасная зона — только Ex-исполнение.
• Высокая температура и вибрация — усиленная конструкция.
Нельзя ставить более мощную лампу и снимать защитные стёкла.
Notes: Выбор исполнения для пыли, влаги, химии, взрывоопасных зон, температуры и вибрации.

## Slide 11
Выводы
11
Электрические источники света
1
Источники различаются по принципу, отдаче, сроку службы и подключению.
2
Газоразрядные лампы экономичны, но требуют балласта и времени на разгорание.
3
LED-светильники экономичны, но требуют драйвера и отвода тепла.
4
Арматура отвечает за безопасность, защиту среды и распределение света.
5
Для промышленности важны IP, Ex-исполнение и вид освещения.
Правильный выбор источника и светильника — это безопасность, экономия и качественный свет.
Notes: Пять итоговых тезисов лекции.

## Slide 12
Вопросы для самопроверки
12
Электрические источники света
1.
Чем тепловые источники отличаются от газоразрядных?
2.
Зачем газоразрядной лампе нужна пускорегулирующая аппаратура?
3.
Какие преимущества и ограничения у светодиодных светильников?
4.
Что входит в осветительную арматуру?
5.
Чем рабочее освещение отличается от аварийного?
6.
Почему в пыльном или взрывоопасном помещении нельзя ставить обычный светильник?
Notes: Шесть вопросов для закрепления материала.